Jacek Noga	17.10.2017
II ISSP	dr Artur Trembułowicz
Wtorek, 13:00

Ćwiczenie nr 65

Temat: WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA

Nr prążka	Pomiar	Początkowe położenie [mm]		Promień r [mm]
8	-	X	Y	X	Y
	1	25.18	11.79	30.59	15.16
	2	25.19	11.95	20.75	15.15
10	3	25.10	11.70	20.23	6.87
	4	25.30	11.75	20.25	6.81
13	5	25.17	11.71	20.59	5.13
	6	25.19	11.95	20.57	16.37
15	7	25.13	11.74	31.25	4.74
	8	25.19	11.88	20.12	16.79
18	9	25.19	11.70	18.55	4.14
	10	25.19	11.95	18.58	17.37

Zagadnienia teoretyczne

Interferencją fal nazywamy zjawisko nakładania się na siebie fal w taki sposób, że w zależności od stosunków fazowych fal są one wzmacniane w niektórych miejscach w przestrzeni a osłabiane w innych. Interferencja zachodzi tylko dla fal spójnych, czyli tych które mają to samo przesunięcie fazowe oraz ich drgania zachodzą w tym samym kierunku.

Maksimum interferencyjne φ_1 - φ_2 = 2 π{d_1 - d_2} over λ = 2kπ , dla k = 0, 1,..., n.

Minimum interferencyjne φ_1 - φ_2 = 2 π{d_1 - d_2} over λ = (2k + 1)π , dla k = 0, 1, ..., n.
Prążki interferencyjne – powstają w wyniku przeprowadzenia doświadczenia Younga, polegającego na przepuszczeniu światła spójnego przez dwie szczeliny położone bardzo blisko siebie, co powoduje powstawanie jasnych prążków w obszarach gdzie światło jest wygaszanie i ciemnych tam gdzie jest ono wzmacniane.

Maksimum interferencyjne d sin(α_k)= kλ

Minimum interferencyjne d sin(α_k)= ({2k+1 }over 2)λ , gdzie
k – rząd prążka,
d – odległość między szczelinami,
 λ – długość fali,
αk – kąt pod którym	tworzy się k-te minimum lub maksimum.

- Układ optyczny służący do badania pierścieni Newtona składa się z dwóch części:
  - płaskiej, szklanej płytki
  - szklanej soczewki płasko – wypukłej o dużym promiemiu krzywizny.
Płytki są położone jedna na drugiej, lecz pomiędzy nimi tworzy się sczelina powietrza o	zmiennej długości. Nastepnie po przepuszczeniu przez układ światła, fale elektromagnetyczne odbite	od wypukłej płytki będą mogły interferować z falami odbitymi od płaskiej płytki, tworząc ciemne	pierścienie w miejscu osłabienia fal.

Zasada pomiaru promienia krzywizny soczewki przy pomocy pierścieni Newtona -
wiemy, że promień padając na nasz układ załamuje się, wobec czego możemy wyliczyć różnicę dróg optycznych, w naszym przypadku φ_1 - φ_2 = 2e , ponieważ światło przebywa ten odcinek dwukrotnie, ze względu na zmianę fazy przy odbiciu należy do 2e dodać połowę długości fali φ_1 - φ_2 = 2e + λ over 2 ,
potwierdzeniem tego zabiegu jest powstanie prążka zerowego w miejscu styku płytek,
co skutkuje poniższym wzorem 2e + λ over 2 = (2k + 1)λ over 2 , a po przekształceniu 2e = kλ .
Następnie korzystając z właśności trójkąta R^2 = r_k^2 + (R-e)^2 = r_k^2 + R^2 - 2eR + e^2 ,
korzystając z tego, że e jest znacznie mniejsze od R, pomijamy człon e2.
Ostatecznie otrzymujemy wzór R = {r_k^2}over {2e} = {r_k^2} over {kλ} , gdzie rk – to promień krążka, a k – to jego indeks.

Źródła
- http://www.if.pw.edu.pl/~labfiz1p/cmsimple2_4/1instrukcje_pdf/25.pdf
- http://kawe.wfis.uni.lodz.pl/IPF/Instrukcje/O-16.pdf
- Wikipedia
Opis doświadczenia

Doświadczenie polegało na badaniu zjawiska interferencji światła. Po włączeniu aparatury i odczekaniu ok. 5 min aż lampa się nagrzeje, a następnie po wyregulowaniu ostrości obrazu, przeszliśmy do wykonywania pomiarów. Pomiary polegały na ustawieniu środka tubusu w miejscu zerowego prążka interferencyjnego, zapisaniu jego położenia, a następnie na przesuwaniu stolika względem osi x i y do momentu aż brzeg badanego prążka znajdował się na środku ekranu. Po wszystkim spisywaliśmy przesunięcie stolika. Pomiary powtórzyliśmy dwukrotnie dla osi x oraz y. W sumie badaliśmy 5 krążków interferencyhnych, co daje 10 pomiarów.

Opracowanie wyników pomiarów

1. Wyznaczanie średnic krążków
  d_xi = 2 left lline r_x0 - r_xi right rline , gdzie rx0 – to środkowe położenie w osi x, natomiast rxi- to położenie i-tego krążka w osi x, dla osi y obliczenia są analogiczne.
  d_x1 = 2 left lline r_x0 - r_x1 right rline = 2 left lline 25.18 - 30.59 right lline = 2 cdot 5.41 = 10.82 [mm]
  d_y1 = 2 left lline r_y0 - r_y1 right rline = 2 left lline 11.79 - 15.16 right lline = 2 cdot 3.37 = 6.74 [mm]
2. Średnie arytmetyczne średnic oraz promienie i-tych krążków:
  2.1. bar d_i = {d_x1 + d_x2 + d_y1 + d_y2} over 4 , np. Dla i = 8 mamy bar d_8 = {d_x1 + d_x2 + d_y1 + d_y2} over 4 = {10.82 + 8.88 + 6.74 + 6.4} over 4 = 8.21 [mm]
  2.2. Promienie i-tego krążka wyznaczamy dzieląc średnicę danego prążka na 2,
  czyli korzystamy z następującego wzoru r_i = bar d over 2 , co dla i = 8 daje r_8 = 8.21 over 2 = 4.105 [mm] .
3. Promień krzywizny soczewki:
  R = r_i^2 over {i cdot λ} , dla i = 8 R = {(4.105 cdot 10^{(-3)})}^2 over {8 cdot 589 cdot 10^(-9)} = 3.58 [cm]
4. Średnia arytmetyczna promienia krzywizny soczewki.
  bar R = sum from{i = 1} to{5} {1 over n R_i} = {3.58 + 4.11 + 3.33 + 3.77 + 4.06} over 5 = 3.77(15) [cm]

Ocena niepewności pomiaru

 u(R) = sqrt{1 over {n(n-1)} sum from{i = 1} to{n} {(R_i - bar R)^2}} newline sqrt{1 over 20 (3.58-3.77)^2 + (4.11-3.77)^2 + (3.33-3.77)^2 + (3.77-3.77)^2 + (4.06 - 3.77)^2} newline sqrt {1 over 20 (0.0361+0.1156+0.1936+0+0.0841)} = 0,1465264481 approx 0.15

Nr prążka	Pomiar	dx [mm]	dy [mm]	bar d [mm]	ri [mm]	R [cm]
8	1	10.82	6.74	8.21	4.11	3.58
	2	8.88	6.40
10	3	9.74	9.66	8.67	4.34	4.11
	4	10.10	9.88
13	5	9.16	13.16	9.85	4.92	3.33
	6	9.24	8.84
15	7	12.24	14.00	10.58	5.29	3.77
	8	10.14	9.82
18	9	13.28	15.12	10.10	5.05	4.06
	10	13.22	10.84

Wnioski

Z naszych pomiarów wynika, że im dalszy krążek tym większy promień, jedyna niezgodność występuje między krążkami o numerze 15 i 18. Na powyższy błąd może składać się kilka składowych, po pierwsze dla tak dalekich krążków, bardzo łatwo o pomyłkę podczas ich zliczania, a skoro wykonujemy po dwa pomiary w osi x i y, nasz błąd za każdym razem wzrasta. Dodatkowo promień obarczony dość sporym błędem pomiarowym, wpływa na obliczenia promienia krzywizny soczewki, gdzyż jest tam podnoszony do kwadratu.

Jacek Noga	17.10.2017
II ISSP	dr Artur Trembułowicz
Wtorek, 13:00

Ćwiczenie nr 61

Temat: WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

A)

Obraz powiększony
Pomiar	Odległość a przedmiotu [cm]	Odległość b obrazu [cm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Obraz pomniejszony
Pomiar	Odległość a przedmiotu [cm]	Odległość b obrazu [cm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B)

Pomiar ogniskowej soczewki skupiającej metodą Bessela
Pomiar	Odległość a dla obrazu powiększonego [cm]	Odległość b dla obrazu pomniejszonego [cm]	d = a - b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C)

Pomiar ogniskowej soczewki rozpraszającej metodą Bessela
Pomiar	Odległość a dla obrazu powiększonego [cm]	Odległość b dla obrazu pomniejszonego [cm]	d = a - b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zagadnienia teoretyczne

Soczewki – budowa i właśności różnych typów soczewek:
Soczewki są to proste urządzenia optyczne, zbudowane z przeźroczystego materiału, ograniczone dwiema powierzchniami, z czego jedna jest zawsze zakrzywiona. Soczewki dzielimy na:
  - Cylindyrczne
  - Sferyczne:
    - Dwuwypukłe, dwuwklęsłe, płasko-wypukłe, płasko-wklęsłe
Soczewki dwuwypukłe skupiają promienie, natomiast dwuwklęsłe je rozpraszają.
1. Pojęcia:
- Promień krzywizny – odwrotność promienia kuli, z której wykonano soczewkę.
- Środek krzywizny – środek kuli z której wykonano soczewkę
- Główna oś optyczna – prosta przechodząca przez środki krzywizn elementów układu optycznego.
- Główna oś geometryczna – prosta przechodzaca przez środki geometryczne elementów układu.
- Środek optyczny – centralny punkt wewnątrz soczewki leżący na osi optycznej
- Środek geometryczny – punkt w którym skupiona jest cała masa.
- Ognisko – punkt w którym przecinają się odbite promienie świetlne.
- Ogniskowa – odległość między ogniskiem a środkiem optycznym soczewki.
- Równanie soczewki 1 over f = 1 over x + 1 over y , x – odległość przedmiotu od soczewki, y – odległość obrazu od soczewki.
- Obraz reczywisty – obraz powstający w wyniku przecięcia się promieni przechodzących przez układ optyczny.
- Obraz pozorny – powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni odbitych przez układ optyczny.
- Zdolność zbierająca – jest to odwrotność ogniskowej soczewki, wyrażana w dioptriach.
- Wady soczewek: aberracja chromatyczna (pogorszenie odwzorowania kolorów), sferyczna (pogorszona ostrość), astygmatyzm (zmiana kształtu).
- Oko jako soczewka – ludzkie oko w zależności od odległości przedmiotu potrafi ogniskować obraz, ze względu na zjawisko akomodacji, nastepnie obraz jest skupiany i dostarczany do siatkówki.
- Krótkowzroczność – oko skupiając promienie świetlne, ogniskuje je przed siatkówką. Osoba z taką wadą musi przysunąć przedmiot bliżej oczu aby zobaczyć go w pełnej ostrości.
- Dalekowzroczność – promienie świetlne są ogniskowane za siatkówką, w wyniku czego osoba cierpiąca na tę wadę musi oddalać przedmioty od oczu, aby je dobrze widzieć.
- Metody wyznaczania ogniskowych różnych soczewek:
  - Z równania soczewki,
  - Metodą Bessela.

Źródła
- Wikipedia
- www.fizykon.org