Opis doświadczenia

Eksperyment polegał na badaniu źródeł światła, całe doświadczenie było podzielone na 3 części:
    1. Kalibracja fotodiody – ta część polegała na umieszczeniu źródła światła wzorcowego (Diody LED) o światłości równej 6 kandeli, w odłegłości ok. 20 cm od fotodiody, w celu wyznaczenia wartości fotoprądu diody.
    2. Pomiar zależności światłości żarówki od napięcia i mocy zasilania – w tej części badanym źródłem światła była żarówka o mocy 25W, umieszczona w odłegłości 20 cm od fotodiody. Do żarówki podłącząny był transformator, przy pomocy którego zmienialiśmy natężenie prądu przez nią przepływającego, zaczynając na wartości 100 V i kończąc na 220V, z krokiem 20V. W każdym kolejnym kroku odczytywaliśmy wartość npięcia prądu płynącego przez żarówkę oraz wartość natężenia fotoprądu przepływającego przez fotodiodę. Ostatnim etapem tej części było skorzystanie z wykresu zależności natężenia prądu od napięcia na transformatorze pomiarowym, w celu wyznaczenia natężenia prądu w żarówce dla poszczególnych pomiarów.
    3. Pomiar światłości żarówki kompaktowej – w tej części badanym źródłem światła była żarówka kompaktowa o mocy 10W, ustawiona w odległości 20 cm od fotodiody. Przed wykonaniem pomiarów trzeba było odczekać ok. 5 minut, aby żarówka się rozgrzała. Po nagrzaniu się żarówki odczytujemy wartość natężenia fotoprądu przepływającego przez fotodiodę.